## Slide 2: ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΦΥΣΙΚΗ & ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ PET
ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ PET
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PET
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥ PET
ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ PET
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ PET-CT
AΞΙΟΛΟΓΗΣΗ PET
TO PET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

## Slide 3: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Μία πλειάδα απεικονιστικών συστημάτων από την δεκαετία του ’70 (Υπολογιστικός Αξονικός Τομογράφος - Hounsfield) έως σήμερα ικανοποιούν:
  ανάγκες της πρόγνωσης και διάγνωσης
  ανάγκες της αξιολόγησης βιολογικών διαδικασιών in vivo.
Σπουδαιότερα απεικονιστικά συστήματα:
Τομογραφία Υπερήχων
Υπολογιστικός Αξονικός Τομογράφος (Computed Axial Tomography – CAT)
Μαγνητικός Τομογράφος (Magnetic Resonance Imaging – MRI)
Τομογράφος Εκπομπής Ποζιτρονίου (Positron Emission Tomography – PET)
Τομογράφος Εκπομπής Φωτονίου (Single Photon Emission Tomography – SPECT)
Notes: μία πλειάδα απεικονιστικών συστημάτων έχουν ενταχθεί στην καθημερινή χρήση της ιατρικής επιστήμης:

## Slide 4: ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ | ΕΙΔΟΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Αξονική τομογραφία | Ακτίνες Χ (20-150 keV)
Μαγνητική τομογραφία | Ηλεκτρομαγνητική RF
Τομογραφία Υπερήχων | Υπέρηχοι (1-50 MHz)
Τομογραφία Εκπομπής Ποζιτρονίου | Ακτίνες γ (511 keV)
Τομογραφία Εκπομπής Φωτονίου | Ακτίνες γ (20-150keV)
Ο David Kuhl (1962) ανακάλυψε τη τομογραφία εκπομπής για τα ραδιενεργά ισότοπα που εκπέμπουν:
  απλά φωτόνια (Single Photon Emission Tomography: SPECT)
  ποζιτρόνια (Positron Emission Tomography:PET).

## Slide 5: ΦΥΣΙΚΗ & ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ PET
Στηρίζεται στο φαινόμενο της εξαΰλωσης
Διάσπαση β+
(ένα p μετατρέπεται σε n με εκπομπή ακτινοβολίας β+)
το e+ διανύει απόσταση 3-5 mm στο περιβάλλον των ιστών
e+ + e- -> 2γ (εξαΰλωση)
Notes: <number>
Σε αυτή την ακτινοβολία ένα πρωτόνιο μετασχηματίζεται σε νετρόνιο και ο πυρήνας κατά την αποσύνθεση εκπέμπει ένα ποζιτρόνιο (έχει την μάζα του ηλεκτρονίου αλλά έχει θετικό φορτίο) και ένα νετρίνο (σχεδόν μηδενική μάζα κ μαγνητική ροπή, μηδενικού φορτίου και σπιν h/2)

## Slide 6: ΦΥΣΙΚΗ & ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ PET
Αρχικό σύστημα
  Εαρχ=mc2 + mc2=1022 keV
Τελικό σύστημα
  Eγ=pc=511 keV
Άρα τα δύο εκπεμπόμενα φωτόνια έχουν
αντίθετες φορές (180ο) και ενέργεια 511 keV
Notes: Τα ποζιτρόνια καθώς «ταξιδεύουν» μέσα στο ιστό χάνουν ένα μεγάλο μέρος της κινητικής τους ενέργειας μέσω ιονισμού και διέγερσης των γειτονικών ατόμων και μορίων.
Λόγω των αλληλεπιδράσεων Coulomb με τα ηλεκτρόνια και αφού τα ηλεκτρόνια και τα ποζιτρόνια έχουν την ίδια μάζα ηρεμίας, τα ποζιτρόνια δέχονται μεγάλες αποκλίσεις από την πορεία τους. Άρα δεν διανύουν μια ευθεία μέσα στον ιστό αλλά μια ελικοειδή τροχιά.

## Slide 7: ΦΥΣΙΚΗ & ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ PET
Τα φωτόνια που προκύπτουν από την εξαΰλωση ανιχνεύονται μέσω μιας PET κάμερας που περιλαμβάνει ζευγάρια γ-ανιχνευτών τα οποία τοποθετούνται σε αντιδιαμετρικές θέσεις και συνδέονται με κατάλληλο κύκλωμα σύμπτωσης.

## Slide 8: ΔΟΜΙΚΑ ΜΕΡΗ ΤΟΥ PET
ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΩΝ
    Κρύσταλλος ή Σπινθηριστής
    Οπτικός οδηγός φωτός (κυματοδηγός)
    Φωτοπολλαπλασιαστής
ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

## Slide 9: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΑΣ
Παρεμβάλλεται μεταξύ του κρυστάλλου του σπινθηριστή και της ραδιενεργού πηγής.
Καθορίζει τη διεύθυνση και την περιοχή προέλευσης των φωτονίων που πρόκειται να καταμετρηθούν από το μετρικό σύστημα.
Ο ρόλος του είναι αντίστοιχος του οπτικού φακού μιας φωτογραφικής μηχανής.

## Slide 10: ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΩΝ
ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ
Υλικό που εκπέμπει ‘σπινθηρισμούς’ (φωτόνια) όταν τα μόρια του ιονισθούν ή διεγερθούν.
Φαινόμενο το οποίο ονομάζεται φωταύγεια και χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ιοντίζουσων ακτινοβολιών.
Χαρακτηριστικά ιδανικού κρυστάλλου:
  μεγάλη πυκνότητα -> καλή χωρική διακριτική ικανότητα (μικροί κρύσταλλοι)
  μεγάλη απορροφητική ικανότητα -> μεγάλη ευαισθησία
  μικρή σταθερά χρόνου εκπομπής -> καλή χρονική διακριτική ικανότητα
  μεγάλη παραγωγή φωτός

## Slide 11: ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗΣ
Χρησιμοποιούνται σπινθηριστές ανόργανων υλικών με μεγάλες πυκνότητες (>3.5 gr/cm3)
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΩΝ
Χαρακτηριστικά | NaΙ(Tl) | BGO | BaF2 | CsF
Συντελεστής εξασθένισης μ (Εγ=511keV)cm-1 | 0,34 | 0,92 | 0,47 | 0,44
Σταθερά χρόνου εκπομπής (ns) | 250 | 300 | 0,6 620 | 2,5
Πυκνότητα (gr/cm3) | 3,67 | 7,13 | 4,87 | 4,64
Παραγωγή φωτός (φωτόνια/ΜeV) | 40000 | 2800 | 2000 6500 | 2400
Το BGO έχει το μεγαλύτερο συντελεστή απορρόφησης γι’ αυτό προτιμάται στο PET.
Notes: <number>
Όμως η υψηλή ενέργεια των φωτονίων της εξαΰλωσης έστρεψε την έρευνα προς τα υλικά με μεγαλύτερη πυκνότητα και ατομικό αριθμό.Tο Οξείδιο Γερμανικού Βισμουθίου (BGO) έχει διπλάσια πυκνότητα από το NaI(Tl) και συνεπώς έχει μεγαλύτερη ενδογενή ανιχνευτική αποδοτικότητα και μεγαλύτερο φωτοποσοστό. Επίσης δεν είναι υγροσκοπικό. Αυτό συμβάλει στην καλύτερη διατήρηση και αύξηση της διάρκειας ζωής των ανιχνευτών.Το BGO δεν παρουσιάζει το φαινόμενο της μεταφωταύγειας, δλδ της εκπομπής προσθέτου φωτός μετά την αρχική εκπομπή φθορισμού.

## Slide 12: ΚΥΜΑΤΟΔΗΓΟΣ
Κατασκευάζεται από χαλαζία ή λουσίτη.
Χρησιμοποιείται για την γραμμικότητα του συστήματος και την αύξηση της ευαισθησίας.
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΩΝ

## Slide 13: ΦΩΤΟΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ
Μετατρέπει την οπτική ακτινοβολία σε ηλεκτρικό σήμα (σε μέγεθος εύκολα ανιχνεύσιμο από τα συστήματα καταγραφής)
Τοποθετείται μετά τον σπινθηριστή
Αποτελείται από μία κενή λυχνία που περιέχει:
  Ένα ηλεκτρόδιο ευαίσθητο σε οπτική ακτινοβολία (φωτοκάθοδο)
  Έναν αριθμό από ανόδους εκπομπής (δυνόδους)
  Μία άνοδο
ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΜΩΝ
Η απόδοση του δίνεται από τον τύπο: n(λ)=Αmrk
r=ο ρυθμός των δευτερευόντων ηλεκτρονίων, k=ο αριθμός δυνόδων, m=ο ρυθμός εκπομπής της κάθε δυνόδου χωριστά
Notes: <number>
Ένα φωτοηλεκτρόνιο που παράγεται στην κάθοδο επιταχύνεται λόγω της διαφοράς δυναμικού και προσκρούει στην πρώτη δύνοδο όπου παράγονται δευτερογενή ηλεκτρόνια
Τα ηλεκτρόνια εστιάζονται και επιταχύνονται στη δεύτερη δύνοδο όπου το φαινόμενο επαναλαμβάνεται μέχρι την άνοδο.

## Slide 14: ΚΥΚΛΩΜΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
Αναλύει το ενισχυμένο σήμα του φωτοπολλαπλασιαστή.
Δίνει ένα σήμα εξόδου ανάλογο του αριθμού των φωτοηλεκτρονίων (κατ’ επέκταση της ενέργειας του αρχικού ηλεκτρονίου).
  Δίνει πληροφορίες για την ενέργεια των φωτονίων

## Slide 15: ΚΥΚΛΩΜΑ ΣΥΜΠΤΩΣΗΣ
Ανιχνεύει τα 2 φωτόνια (511 keV) που παράγονται από το σώμα του ασθενή.
Το σήμα στην έξοδο του συστήματος σύμπτωσης:
  Μηδενικός παλμός (τα 2 γεγονότα δεν προήλθαν από φαινόμενο εξαΰλωσης)
  Ψηφιακός παλμός μη μηδενικού πλάτους για γεγονός εξαΰλωσης (πραγματική σύμπτωση)
Τα γεγονότα που καταγράφονται ως πραγματικά δεν οφείλονται πάντα σε φαινόμενα εξαΰλωσης (τυχαίες συμπτώσεις)

## Slide 16: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ρυθμός των πραγματικών μετρήσεων σύμπτωσης (χωρίς σκέδαση των παραγόμενων φωτονίων):
Ν=(ε2gR’)eμx
Ρυθμός παρασιτικών μετρήσεων που οφείλονται σε τυχαίες συμπτώσεις των φωτονίων προερχόμενων από διαφορετικά φαινόμενα εξαΰλωσης:
Ντ=2τ(rR’εge-μx/2)2
Ρυθμός μετρήσεων σύμπτωσης των σκεδαζόμενων φωτονίων:
Νs=GR’(εg)2
Γεωμετρική απόδοση ενός ζεύγους ανιχνευτών:
g=S/4πR2
ε=ενδογενής αποδοτικότητα των 2 ανιχνευτών, g=γεωμετρική αποδοτικότητα, R’=ρυθμός εκπομπής ποζιτρονίου ανά sec, μ=συντελεστής εξασθένισης ακτινοβολίας, χ=πάχος απεικονιζόμενου αντικειμένου, τ=χρόνος ανάλυσης ανιχνευτή, S=ανιχνευτική επιφάνεια ανιχνευτή, R=ακτίνα δακτυλίου που σχηματίζει η διάταξη των ανιχνευτών, G=σταθερή ποσότητα
Notes: <number>
Το σύνολο μετρησεων της PET δεν αποτελειται μονο απο πραγματικες συμπτωσεις λόγω εξαΰλωσης αλλά και απο σκεδασεις ή απο τυχαία συμπτωση φωτονίων που οφείλονται σε διαφορετικά φαινόμενα εξαΰλωσης.
Φωτόνια που προέρχονται από το φαινόμενο εξαΰλωσης αλλά πριν φθάσουν στους ανιχνευτές έχουν πιθανά σκεδαστει σε κάποιο σημείο του αντικειμένου/ιστού.Συνεπώς το σημείο εξαΰλωσης να μη βρίσκεται κατά μήκος της ευθείας που ενώνει τους δύο ανιχνευτές.

## Slide 17: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
Ν~1/R2
Nτ~1/R4
Νs~1/R4
Οι ρυθμοί Ντ και Νs ελαττώνονται ταχύτερα με την αύξηση της ακτίνας R από ότι ο ρυθμός Ν
Επομένως αυξάνοντας την ακτίνα του δακτυλίου των ανιχνευτών αυξάνεται ο λόγος σήματος προς θόρυβο.

## Slide 18: ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Η χρήση ενός ραδιοϊσοτόπου προϋποθέτει:
1. Η αποδιέγερση του να γίνεται με ταυτόχρονη εκπομπή ποζιτρονίου (ώστε να αντιδρά με τα ηλεκτρόνια της περιοχής και παράγονται φωτόνια).
2. Να είναι βραχύβιο (για να μην παραμένει αρκετό διάστημα στον οργανισμό, χρόνο ημιζωής:όσο διαρκεί μία εξέταση).
3. Εύκολη και φθηνή παρασκευή (ώστε να είναι ένα αγαθό προσιτό σε όλους).
4. Αποκλεισμό περίπτωσης αποδιέγερσης του με διαφορετικό τρόπο (πιθανότατα επιβλαβή για τον οργανισμό).
Τα επιμέρους χαρακτηριστικά τους (χρόνος ημιζωής, ενεργότητα, χημική δομή, εμβέλεια) καθορίζουν και το εύρος των εφαρμογών τους.
Notes: Τα ραδιοϊσότοπα δεν είναι το ραδιοφάρμακο αλλά συμμετέχουν στην παρασκευή του.
Στη συνέχεια, στο ραδιοχημικό εργαστήριο γίνεται η επισήμανση της κατάλληλης χημικής ένωσης με το ραδιοϊσότοπο, με αποτέλεσμα την παραγωγή του ραδιοφαρμάκου.

## Slide 19: ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Είναι μια διάταξη με την οποία μπορούμε να επιταχύνουμε φορτισμένα σωμάτια όπως πρωτόνια, δευτέρια ή αλλά θετικά ιόντα ώστε να αποκτήσουν υψηλές ενέργειες.
Ανήκει στην κατηγορία των ονομαζόμενων κυκλικών επιταχυντών.
ΚΥΚΛΟΤΡΟ

## Slide 20: ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Η πηγή ιόντων βρίσκεται ανάμεσα σε δύο ηλεκτρόδια συνδεδεμένα με εναλλασσόμενη τάση. Τα ιόντα επιταχύνονται λόγω του ηλεκτρικού πεδίου και στη συνέχεια εισέρχονται σε μαγνητικό πεδίο που τα αναγκάζει να κινηθούν κυκλικά. Αφού αποκτήσουν μεγάλη ενέργεια προσπίπτουν στα υλικά στόχους με αποτέλεσμα την παραγωγή ραδιενεργών ισοτόπων.
ΚΥΚΛΟΤΡΟ
Notes: <number>
Η αρχή λειτουργίας του στηρίζεται στο γεγονός ότι το σωμάτιο υποχρεώνεται να περάσει πολλές φορές από ένα διάκενο στο οποίο επικρατεί μια διάφορα δυναμικού, με αποτέλεσμα να δέχεται ένα μεγάλο αριθμό ηλεκτρικών ωθήσεων και να αυξάνεται έτσι σημαντικά η ενέργεια τους

## Slide 21: ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Ραδιοϊσότοπο | T1/2(min) | Μέγιστη ενέργεια e+ (MeV) | Ραδιοφάρμακο | Χρόνος παρασκευής ραδιοφαρμάκου (min)
11C | 20 | 0,96 | CO2, CO, HCN | 30
13N | 10 | 1,19 | NH3, NOx | 30
15O | 2 | 1,70 | O2,CO,CO2, H2O | 6
18F | 110 | 0,64 | FDG | 60

## Slide 22: ΡΑΔΙΟΪΣΟΤΟΠΑ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ
Το FDG που είναι ένα μόριο γλυκόζης επισημασμένο με ραδιενεργό φθόριο χρησιμοποιείται στη νευρολογία, καρδιολογία και ογκολογία για τη μελέτη του μεταβολισμού της γλυκόζης.
Το νερό, όπου στη θέση του 16Ο έχει τοποθετηθεί το ραδιενεργό ισότοπο 15Ο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως για τη μελέτη της ροής του αίματος αλλά και ορισμένων εγκεφαλικών λειτουργιών.
Το CO, όπου στη θέση του σταθερού 12C έχει τοποθετηθεί το ραδιοϊσότοπο 11C και χρησιμοποιείται για τη μελέτη του όγκου του αίματος στον εγκέφαλο.

## Slide 23: ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ PET
To κύκλοτρο δίνει την απαιτούμενη ποσότητα του σχετικού ισοτόπου για την ανίχνευση.
Προετοιμασία και εμπλουτισμός ραδιοφαρμάκου με τα σχετικά χημικά συστατικά.
Επιτήρηση και έλεγχος της ραδιοσύνθεσης του ραδιοφαρμάκου.
Ποιοτικός έλεγχος ραδιοφαρμάκου (χημική & ραδιοχημική καθαρότητα).
Τοποθέτηση σε σύριγγα και βαθμονόμηση για τη δόση.
Χορήγηση του στον ασθενή.
Τοποθέτηση του ασθενή στον ανιχνευτή.
Συλλογή, παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων από τον ιατρό.

## Slide 24: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PET
Στον καρκίνο:
  Διαχωρίζει τους κακοήθεις από καλοήθεις όγκους
  Εντοπίζει τον καρκίνο δείχνοντας τις μεταστάσεις που έχει κάνει στο σώμα
  Εξετάζει αν μια θεραπεία έχει αποτέλεσμα ή όχι
Στον εγκέφαλο:
  Έγκαιρη διάγνωση της ασθένειας Alzheimer και αντιμετώπιση της
  Εντοπίζει όγκους στον εγκέφαλο και τους διαχωρίζει από πληγές του δέρματος
  Εντοπίζει την εστία της επιληψίας
  Η καλή διακριτική ικανότητα του βοηθάει στην λεπτή χειρουργική
Στην καρδιά:
  Υπολογίζει την έκταση μιας καρδιακής ασθένειας
  Εξετάζει, μετά από μια καρδιακή προσβολή, αν η καρδιά θα αντέξει/επωφεληθεί από μια χειρουργική επέμβαση

## Slide 25: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PET
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ
Notes: <number>
Ροή αίματος χρησιμοποιεί το 13NH3 ως ανιχνευτή / Μεταβολισμός γλυκόζης χρησιμοποιεί το [ 18F]FDG ως ανιχνευτή
ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΦΡΑΓΜΑ/ΥΓΙΗΣ ΚΑΡΔΙΑ

## Slide 26: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PET
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Διάγνωση ορισμένων εγκεφαλικών δυσλειτουργιών (πχ Alzheimer, Parkinson )

## Slide 27: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PET
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
Notes: <number>
PET can be used to look at glucose metabolism in the brain while performing various tasks such as walking, seeing, and remembering, as shown below

## Slide 28: ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ PET
ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Μία σάρωση PET που δείχνει έναν όγκο στο δεξιό πνεύμονα
Μία μάζα με έντονο μεταβολισμό στο αριστερό οπισθο-περιτόναιο, στη περιοχή κοντά στην αορτή (καθαρό σεμίνωμα)

## Slide 29: ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ PET
Δύο μορφές συστημάτων έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα:
Πολλαπλοί ανιχνευτές σε διάταξη δακτυλίου (κυκλικού ή πολυγωνικού σχήματος) που περιβάλει τον ασθενή.
Δύο ανιχνευτικές κεφαλές μεγάλης επιφάνειας που βρίσκονται η μία απέναντι στην άλλη. Οι κεφαλές αυτές ονομάζονται συνήθως κάμερες ποζιτρονίων.
Τα συστήματα αυτά διακρίνονται επίσης σε διατάξεις απλών ή πολλαπλών τομών. Η μορφή που επικρατεί είναι του κυκλικού δακτυλίου με δυνατότητα πολλαπλών τομών.

## Slide 30: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ PET-CT
Επειδή οι εξετάσεις στον PET δεν μας δίνουν ανατομικά χαρακτηριστικά (όπως συμβαίνει στον αξονικό τομογράφο) αλλά μόνο τον μεταβολισμό των οργάνων γίνεται συνδυασμός των εικόνων PET-CT .
Notes: Με υπολογιστικές μεθόδους γίνεται υπέρθεση της εικόνας που προέρχεται από την CT και από το PET και παίρνουμε μια συνολική εικόνα που μας δείχνει πολύ καλά και
την ανατομία του ανθρώπινου οργανισμού αλλά και την λειτουργικότητα των ιστών.

## Slide 31: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ PET-CT
Notes: <number>
CT, PET, and Fused PET/CT images from a 23-year-old male with osteosarcoma-ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΣΤΩΝ (Sankhala 2005)

## Slide 32: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ PET
Παρέχει μεταβολική (λειτουργική) πληροφορία για τις δομές
Μεγάλη ευαισθησία
Παρακολούθηση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας
Προχειρουργικοί υπολογισμοί
Η έκθεση του ασθενή στην ακτινοβολία είναι εξαιρετικά χαμηλή
Οι κανονικές διαδικασίες του σώματος δεν επηρεάζονται λόγω της μικρής ποσότητας της ουσίας
Μικρός χρόνος ημιζωής των ραδιοϊσοτόπων, γι’ αυτό ο ασθενής να είναι στην ώρα του και το ραδιοφάρμακο να χορηγείται την προγραμματισμένη ώρα
Εσφαλμένα αποτελέσματα αν οι χημικές ισορροπίες του ασθενούς δεν είναι κανονικές
Συσκευή ιδιαίτερα ευαίσθητη και πολύπλοκη που απαιτεί ειδικά καταρτισμένο προσωπικό
Μέθοδος εξαιρετικά δαπανηρή

## Slide 33: ΤΟ PET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Θεραπευτικό κέντρο «ΥΓΕΙΑ»
Ιούνιο 2004
Σύστημα PET/CT (FDG)
Κόστος: 2.200.000 €
Κόστος εξέτασης:~2000 €
Μέχρι σήμερα >2500 εξετάσεις

## Slide 34: ΤΟ PET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Νοσοκομείο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»
Μάρτιος 2007
Σύστημα PET/CT (FDG)
Discovery ST της General Electric
Κόστος: 2.667.000 €
Η εξέταση
  διαρκεί περίπου μισή ώρα
  κοστίζει 1.500 € (900 € η εξέταση και 600 € το FDG)
Notes: <number>
Είναι ελικοειδούς τεχνολογίας τεσσάρων τομών και διαθέτει ειδικούς κρυστάλλους, οι οποίοι διακρίνουν μεγέθη από 4,69 χιλιοστά
Η συγκεκριμένη εξέταση είναι επαναστατική, καθώς μπορεί να διακρίνει συγκεντρώσεις καρκινικών κυττάρων, αρκετά πριν αυτά γίνουν αντιληπτά από συμβατικές εξετάσεις.

## Slide 35: ΤΟ PET ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Εταιρία «Βιόκοσμος»
Η Μονάδα Παραγωγής Ραδιοφαρμάκων αποτελείται από:
Επιταχυντή σωματιδίων (κύκλοτρο)
Μηχανές σύνθεσης ραδιοφαρμάκων.
Μηχανές κλασμάτωσης ραδιοφαρμάκων.
Πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο ελέγχου ποιότητας ραδιοφαρμάκων.
Το ραδιοφάρμακο 18FDG (που είναι ανάλογο της γλυκόζης) προσλαμβάνεται από τα καρκινικά κύτταρα και το ραδιοϊσότοπο 18F που περιέχει, επιτρέπει στον ιατρό να δει τα σημεία συγκέντρωσής του.

## Slide 36: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Δ.Κουτσούρης, Κ.Νικήτα, Σ.Παυλόπουλος, Ιατρικά απεικονιστικά συστήματα, Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα 2004
Ε.Ν.Γαζής, Ιοντίζουσες ακτινοβολίες,Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα 2003
www.xeniatr.gr/epanastasi/epanastasi_txt.htm
www.biokosmos.gr
www.hygeia.gr
www.kathimerini.gr
www.iatronet.gr
www.nmr.mgh.harvard.edu
www.science.mcmaster.ca
www.petscan.org/frames_whatispet.html
www.ipph.purdue.edu/faculty/Green-PET-Camera.pdf
www.radiologyinfo.org
www.medscape.com