## Slide 1: Ακτινοθεραπεία Αδρονίων και Αντιπρωτονίων
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών
Μάθημα: Σεμινάριο Φυσικής
Κοτρότσου Χ.Αικατερίνη
10ο εξάμηνο, 2008
Επιβλέπων: Γαζής Ε.

## Slide 2: Τι είναι η ακτινοθεραπεία?
Χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση του καρκίνου
Μείωση του μεγέθους του καρκινικού όγκου
Ανακούφιση από τους πόνους
που προκαλεί ο καρκίνος και
οι μεταστάσεις του
Η ακτινοθεραπεία σήμερα:
Ακτίνες Χ
Ακτίνες γάμμα
Δέσμη ηλεκτρονίων
Ραδιενεργές εμφυτεύσεις

## Slide 3: Παραδοσιακές Ακτινοβολίες
Οι ακτινοβολίες που χρησιμοποιούνται είναι ενέργειας ~500keV-1.5MeV
Μειονέκτημα είναι ο τρόπος με τον οποίο αφήνουν την ενέργειά τους μέσα στους ιστούς.

## Slide 4: Καμπύλη Bragg
Σχέση Bethe-Bloch

## Slide 5: Ακτινοθεραπεία με πρωτόνια
Robert Wilson (Harvard) → 1946
«I do not know why I did not stop. I suppose the first reason was curiosity. … because one could hurt people with protons, one could probably help them too»
Θεραπεία σχεδιασμένη ειδικά για τον κάθε ασθενή
  Μεγιστοποιήση δόσης στον καρκινικό όγκο
  Ελαχιστοποίηση δόσης στους υγιείς ιστούς

## Slide 6: Ακτινοθεραπεία με πρωτόνια
Φωτόνια
Πρωτόνια

## Slide 7: Παραγωγή Πρωτονίων και Εφαρμογή
Χαρακτηριστικά Δέσμης: Ενέργεια → 250 MeV
Χρόνος → 2 λεπτά
Παραγωγή Πρωτονίων: Αέριο υδρογόνο
Επιταχυντές Πρωτονίων: 1. Γραμμικός Επιταχυντής (LINAC)
2. Κύκλοτρο - Σύνγχροτρο

## Slide 8: Video

## Slide 9: Παράμετροι Δέσμης
Passive Scattering:
Καθορισμός σχήματος δέσμης
Pencil Beam Scattering:
Σάρωση του καρκινικού όγκου και ηλεκτρονικός καθορισμός δόσης

## Slide 10: Ακτινοθεραπεία Νετρονίων
Boron Neutron Caprture Therapy (BNCT) 1936
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η αποδοτικότητα δεν εξαρτάται
από το στάδιο του καρκίνου
2. Απαιτείται το 1/3 της δόσης
3. Η καταστροφή είναι μη αναστρέψιμη
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Δυσκολία στην καθοδήγηση
της δέσμης
2. Δυσκολία στον καθορισμό
της έντασης
3. Πολυπλοκότητα
4. Μεγάλο κόστος

## Slide 11: Ακτινοθεραπεία αντιπρωτονίων
Τι είναι το αντιπρωτόνιο?
→ Αντισωματίδιο του πρωτονίου
→ Φορτίο -1
→ Σταθερό σωματίδιο
Συμπεριφορά αντιπρωτονίου μέσα στην ύλη
→ Συμπεριφέρεται όπως το πρωτόνιο
→ Ιονισμός ατόμων του υλικού
→ Εξαϋλώνεται με πρωτόνιο ή νετρόνιο

## Slide 12: Τι είναι η εξαϋλωση?
Εξαϋλωση με πρωτόνιο ή νετρόνιο του πυρήνα (1,88GeV)
Παραγωγή περίπου 3 π-μεσονίων (+/-) και 1,5 π(0)
Παραγωγή ακτίνων γάμμα
Περισσότερη ενέργεια μεταφέρεται από πιόνια και ακτίνες γ
Ενέργεια ανακλώμενου πυρήνα ~30MeV

## Slide 13: Θεωρητικές Προβλέψεις για την θεραπεία με αντιπρωτόνια
Τα αντιπρωτόνια μεταφέρουν μεγαλύτερο ποσό ενέργειας στον καρκινικό όγκο σε σύγκριση με τα πρωτόνια.
Τα αντιπρωτόνια μας δίνουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης απεικόνισης μέσω των ακτίνων γάμμα.
Τα προϊόντα της εξαύλωσης δεν επηρεάζουν τους ιστούς εκτος του καρκινικού όγκου

## Slide 14: Σύγκριση αντιπρωτονίων-πρωτονίων

## Slide 15: Από πού παίρνουμε τα αντιπρωτόνια?
Επιταχυνόμενα πρωτόνια
ενέργειας >2xm
Στόχος υψηλού ατομικού
αριθμού (Ir,…)

## Slide 16: Παραγωγή Αντιπρωτονίων
Ερευνητικά Κέντρα
Cern
Fermi-Lab

## Slide 17: Ακτινοθεραπεία βαρέων ιόντων
«All heavy particles are hadrons, some just more than others»
Επίδραση Lateral
Scaterring στο εύρος
της δέσμης.

## Slide 18: Σύγκριση πρωτονίων-ιόντων άνθρακα
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Τα ιόντα άνθρακα έχουν μεγάλη RBE (Relative Biological Effectiveness)
Μικρή Lateral Scattering
Μικρότερo Διασκεδασμό (Straggling)
Παραγωγή ιόντων C(10) και C(11) που συμβάλλουν ακόμη περισσότερο στην κορυφή Bragg
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Απαιτείται μεγαλύτερη ενέργεια για να φτάσει η δέσμη στο ίδιο βάθος.
p: 150MeV →16cm νερό
C: 3000MeV →16cm νερό
Δυσκολότερος σχεδιασμός πηγών ιόντων
fragmentation

## Slide 19: Σύγκριση πρωτονίων-ιόντων άνθρακα

## Slide 20: Σύνοψη
62 χρόνια μετά την εισήγηση του R. Wilson για τα πρωτόνια κέντρα θεραπείας με τη χρήση πρωτονίων κατασκευάζονται σε όλο τον κόσμο, ενώ ταυτόχρονα τα αποτελέσματα των θεραπειών αξιολογούνται από την ερευνητική κοινότητα.
Η ακτινοθεραπεία με αντιπρωτόνια μόλις έχει ξεκινήσει και τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι θεωρητικές προβλέψεις επιβεβαιώνονται. Ο επιταχυντής σωματιδίων του CERN έχει ανοίξει νέους ορίζοντες στην έρευνα.
Τα ιόντα άνθρακα έχουν δείξει πως είναι καλύτερα από τα πρωτόνια, ιδιαίτερα για όγκους που βρίσκονται κοντά σε ζωτικά όργανα. Με μόνο 4000 ασθενείς η έρευνα συνεχίζεται…

## Slide 21: Βιβλιογραφία
Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες, Εφαρμογές στην Βιολογία και την Ιατρική, Ε.Γαζής, Παπασωτηρίου
Nuclear Physics, Principles and Applications, J.Lilley, Willey
www.massgeneral.org/cancer/about/providers/radiation/proton/principles.asp
www.proton-therapy.org
www.protons.com/proton-therapy/proton-technology.html
www.floridaproton.org/cancer-treatment/proton-therapy-video.html
Design and Application of a proton therapy accelerator, E.Cole, Fermi National Accelerator Laboratory
web.mit.edu/nrl/www/bnct/info/description/description.html
www.neutrontherapy.niu.edu/neutrontherapy/therapy/index.shtml
www.brookhaventech.com/pdf/ita.pdf
www.phys.au.dk/~bassler/work.shtml?Pbar

## Slide 22: Βιβλιογραφία
www.advanced-cancer-therapy.org/pdf/FAQS_v1.pdf
www.sciencedirect.com
Commercial production and use of antiprotons, G. Jackson
Antiprotons could help fight against cancer, CERN COURIER
Particle accelerators take up the fight against cancer, CERN COURIER
A survey of hadron thrapy accelerator technologies, S. Peggs,..
Systematics of heavy ion radiotherapy, J. Bevelacqua
Possible Biomedical Applications of Antiproton Beams: Focused Radiation Transfer, T.E. Kalogeropoulos, L. Gray
G O O G L E