## Slide 1
Υπεραγώγιμοι μαγνήτες & εφαρμογές
Σερμπέζης Ζήσης
Υπ. Καθηγητής: κ. Σταύρος Μαλτέζος

## Slide 2
Αποβολή του εσωτερικού μαγνητικού πεδίου ή φαινόμενο Meissner
Μηδενική αντίσταση στο ηλεκτρικό ρεύμα
Κβαντομηχανικό φαινόμενο
με δύο βασικές ιδιότητες:
Τι είναι υπεργωγιμότητα;
Και χωρίζονται σε:
Τύπου Ι υπεραγωγούς
Τύπου ΙΙ υπεραγωγούς

## Slide 4
Υλικό | Tc (K)
Be | 0
Lu | 0.1
U | 0.2
Ga | 1.083
Th | 1.4
Ta | 4.47
Pb | 7.193
Nb | 9.46
Υλικό | Tc (K)
V3In | 13.9
(Nd,Sr,Ce)2CuO4 | 35
GaSr2(Ca0.5Tm0.5)Cu2O7 | 99
Sn4Ba4(Tm2Ca)Cu7Ox | 127
Sn3Ba4Ca2Cu7Oy | 160
Sn6Ba4Ca2Cu10Oy | 200
Tl5Ba4Ca2Cu10Oy | 233
(Tl4Ba)Ba4Ca2Cu10Oy | 242
Type IΙ υπεραγωγοί
Type I υπεραγωγοί

## Slide 5
Φαινόμενο Meissner
Περιγράφεται από τον τύπο:

## Slide 6
Ιστορικό χρονοδιάγραμμα
1911
Heike Kamerlingh Onnes
1933
Walter Meissner & Robert Ochsenfeld
1957
John Bardeen, Leon Cooper & John Schrieffer
1962
Brian D. Josephson
1986
Alex Müller & Georg Bednorz

## Slide 7
Για ποιο λόγο υπεραγώγιμοι μαγνήτες;
Μπορούν να πετύχουν μαγνητικά πεδία μεγαλύτερα των 2Τ που είναι ο περιορισμός των ηλεκτρομαγνητών
Επιτυγχάνουν ποιο σταθερά μαγνητικά πεδία.
Έχουν μικρότερο μέγεθος και το κέντρο του μαγνήτη όπου παράγετε το πεδίο είναι άδειο και όχι καταλυμένο από ένα σιδερένιο πυρήνα.
Καταναλώνουν πολύ λιγότερη ενέργεια μιας και χρειάζονται μόνο για τους μηχανισμούς ψύξης του υλικού σε κρυογονική θερμοκρασία.

## Slide 8
SMES - Superconducting Magnetic Energy Storage
Σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με τη μορφή μαγνητικού πεδίου το οποίο δημιουργείται από τη ροή συνεχούς ρεύματος μέσα σε μια υπεραγώγιμη σπείρα η οποία έχει ψυχθεί σε κρυογονική θερμοκρασία κάτω από την κρίσιμη θερμοκρασία υπεραγωγιμότητας του υλικού.

## Slide 9
SMES - Superconducting Magnetic Energy Storage
Αποτελεσματικότητα κυκλικής διαδρομής πάνω από 95%.
Ελάχιστη χρονική καθυστέρηση κατά την αποφόρτιση και τη φόρτιση.
Ολόκληρη η αποθηκευμένη ισχύς είναι διαθέσιμη σχεδόν ακαριαία.
Πολύ υψηλή ισχύς εξόδου μπορεί να παρέχεται για σύντομη χρονική περίοδο.
Υψηλή αξιοπιστία.
E = Ενέργεια σε Joules
L = επαγωγή σε henries
I = ρεύμα σε αμπέρ
E = Ενέργεια σε Joules
R = ακτίνα του πηνίου
Ι = ρεύμα σε αμπέρ
f(ξ,δ) = μορφή λειτουργίας
Ν = αριθμός στροφών του πηνίου

## Slide 10
Magnetic Resonance Imaging – Μαγνητικός τομογράφος
Χρησιμοποιούνται κυρίως κράματα Νιόβιου-Τιτανίου ή Νιόβιου-Κασσίτερου που παγώνουν με υγρό ήλιο στους 4οΚ.
Πολύ ισχυρά μαγνητικά παιδία με μεγάλη σταθερότητα.
Συνήθως λειτουργούν στα 1-1,5 T.
Πολύ ακριβή κατασκευή και η ψύξη και δύσκολος ο χειρισμός τους.

## Slide 12
Nuclear magnetic resonance Equipment – Μηχανήματα Πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού
Pacific Northwest National Laboratory's high magnetic field (800 MHz, 18.8 T) NMR spectrometer being loaded with a sample.
900MHz, 21.2 T NMR Magnet at HWB-NMR, Birmingham, UK being loaded with a sample

## Slide 13
Magnetic Levitation (Maglev) Trains
Ταχύτητες μεγαλύτερες των 500km/h
Μικρά έξοδα συντήρησης
Πολύ μικρά λειτουργικά έξοδα
Πολύ ακριβή κατασκευή υποδομής

## Slide 14
Large Hadron Collider (LHC)
  9593 υπεραγώγιμοι μαγνήτες σύνολο από τους οποίους οι 1232 είναι δίπολοι μαγνήτες και 392 είναι τετράπολοι.
Δίπολος μαγνήτης
Τετράπολος μαγνήτης

## Slide 15
Large Hadron Collider (LHC)
Κατασκευή & χαρακτηριστικά
δίπολων μαγνητών:
Κατασκευασμένοι από σύρματα Νιόβιου-Τιτανίου πάχους 7nm, που είναι Type II υπεραγωγός.
Κρίσιμη θερμοκρασία 10οΚ και κρίσιμο μαγνητικό πεδίο τα 15T.
Φορτίζονται με 11850 Α για να παράγουν 8,33Τ στους 1,9οΚ, ώστε να μπορεί να κάμψει δέσμη ενέργειας 7 ΤeV.

## Slide 17
Large Hadron Collider (LHC)
Ψύξη σε κρυογονική θερμοκρασία:
1η Φάση:
Ψύξη του συστήματος στους 80οΚ με 10.000t υγρού αζώτου.
2η Φάση:
Ψύξη του υγρού ηλίου στους 4,2οΚ από το σύστημα ψύξης.
3η Φάση:
Ψύξη του υγρού ηλίου στους 1,9οΚ και εισαγωγή του στο σύστημα του επιταχυντή. Έτσι γίνεται ψύξη του επιταχυντή με 120t υπέρρευστου υγρού ηλίου.

## Slide 18
International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)
Το σύστημα μαγνητών του Iter αποτελείται από:
18 υπεραγώγιμους σπειροειδείς
6 υπεραγώγιμα πηνία
1 κεντρικό υπεραγώγιμο σωληνοειδές
Και ένα σύνολο διορθωτικών σπείρων

## Slide 19
International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)
Σύστημα σπειροειδούς πεδίου:
Πρωταρχικός του στόχος είναι να περιορίσει το πλάσμα.
Κατασκευασμένα από κράμα Νιόβιου-Κασσίτερου (Nb3Sn)
Ψύχεται από υγρό ήλιο στους 4οΚ.
Είναι κατασκευασμένα να έχουν αποθηκευμένη μαγνητική ενέργεια 41GJ και να επιτυγχάνουν μαγνητικό πεδίο 11,8Τ.

## Slide 20
International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)
Σύστημα πεδίου πηνίων:
Οι μαγνήτες του πεδίου των πηνίων απομακρύνουν το πλάσμα από τα τοιχώματα και συνεισφέρουν στη διατήρηση του σχήματος και της σταθερότητας του πλάσμα.
Κατασκευασμένο από κράμα Νιόβιου-Τιτάνιου (NbTi)
Ψύχεται από υγρό ήλιο στους 4οΚ.
Το πεδίο του συστήματος πηνίων δημιουργείται και από τους μαγνήτες αλλά και από την ηλεκτρική διέγερση από το ίδιο το πλάσμα

## Slide 21
International Thermonuclear Experimental Reactor (ITER)
Κεντρικό Σωληνοειδές:
Κατασκευασμένα από κράμα Νιόβιου-Κασσίτερου (Nb3Sn)
Ψύχεται από υγρό ήλιο στους 4οΚ.
Ουσιαστικά είναι ένας μεγάλος μετασχηματιστής μιας και καθώς αλλάζει το φορτίο του, αλλάζει και το φορτίο από το πλάσμα.
Συνεισφέρει στην επαγωγική ρευστοποίηση του πλάσμα, στη μορφοποίηση των γραμμών του πεδίου στην περιοχή του εκτροπέα και τον έλεγχο κάθετης σταθερότητας.

## Slide 22
Συμπεράσματα:
Παρόλο που έχουν βιομηχανική χρήση χρήζουν πολλών βελτιώσεων.
Πολλές βιομηχανικές και μη, εφαρμογές που είτε είναι στην παραγωγή, είτε σε στάδιο έρευνας, είτε θεωρητικές εφαρμογές.
Πολλά υποσχόμενη τεχνολογία που έρχεται να θεραπεύσει πολλούς τομείς.
Ιδιαίτερα γρήγορη ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπεραγωγών στα τελευταία 20 χρόνια.

## Slide 23
Βιβλιογραφία
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
http://superconductors.org/
http://www.maglev2000.com/apps/applications.html
http://Teachers.web.cern.ch/teachers/archiv/HTS2001
http://Public.web.cern.ch/
http://www.iter.org
http://en.wikipedia.org